## Slide 1: 第八章交换机和STP

## Slide 2: 本章目标
  交换机的分类
  交换机的基本配置、功能
  生成树协议
  理解生成树协议根桥、指定端口和根端口的选举
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:

## Slide 3: 桥与交换机的比较
基于软件实现
每个桥只能有一个生成树
每个桥通常最多到16个端口
基于硬件实现
每个交换机可以有多个生成树
有更多的端口
网桥
交换机
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:
A layer 2 switch operates just like a bridge by default.
Switches use VLANs to solve many of the issues of a large layer 2 environment.

## Slide 4: 根据转发方式为交换机分类
快速转发（Fast-forward）
  交换机检测到目标地址后即转发帧
Frame
Frame
存贮转发（Store-and-forward）
  完整地收到帧并检查无错后才转发
Frame
Frame
Frame
无碎片帧转发（Fragment-free）
  交换机检测到帧的前64字节后即开始转发帧
Notes: Slide 3 of 3
Purpose:
Emphasize:
Note:
64 bytes is the minimum ethernet frame size.
The command to switch the mode on the 1900 is:
wg_sw_a(config)#switching-mode ?
fragment-free Fragment Free mode
store-and-forward Store-and-Forward mode

## Slide 5
8 | 6 | 6 | 2 | 46～1500 | 4
Preamble （前导位） | Destination （目的MAC） | Source （源MAC） | Length/Type （长度/类型） | Date （数据） | FCS （帧校验序列）
以太网帧 单位：字节
快速转发
（Fast-forward）
存贮转发
（Store-and-forward）
无碎片帧转发（Fragment-free）
64字节处

## Slide 6: 根据对称性分类
（1）非对称式交换机
所有端口的速率并不一致，比如多数都是100M/S，有少数几个是1000M/S，在非对称式交换机上要使用缓存空间，这种交换机一般用在CS模式下。
（2）对称式交换机
所有端口的速率一样，多用在端到端网络中。
当前多数交换机都被设计成非对称式交换机。

## Slide 7: 根据缓存方式分类
（1）基于端口内存缓冲
内存是基于每个端口分配的，每个端口都有固定的缓存空间，用来存储收到的数据包
（2）共享内存缓冲
所有端口共享一块内存，每个端口拥有的内存空间可以根据可用的共享内存空间来动态调整。

## Slide 8: 根据功能分类
（1）二层交换机
处在OSI模型的第二层，根据MAC地址进行数据帧的转发
（2）三层交换机
处在OSI模型的第三层，可以根据IP地址和MAC地址进行转发

## Slide 9: 双工模式
全双工
只能用于点对点
连接到特定的端口
两端均须支持全双工
无冲突
冲突检测电路关闭
半双工 (CSMA/CD)
单向数据传送
冲突可能性高
用集线器连接
交换机
集线器
Notes: Slide 2 of 2
Purpose:
Emphasize: Full Duplex is for point to point connection only. A Fastethernet full duplex connection provide a through put of 200Mbps (100Mbps per direction).
Note:

## Slide 10: 显示双工信息
Switch#sh int fa0/1
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.a31c.1b81 (bia 0008.a31c.1b81)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed
input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:03:23, output hang never
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:
The show interfaces command will display the duplex status.
FCS errors and late collision errors are discussed in a later slide.

## Slide 11: 设置双工模式
SW(config)#interface fa0/1
SW(config-if)#
duplex {auto | full | full-flow-control | half}
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:
The ethernet ports on the 1900 switch defaults to half duplex.
The fastEthernet ports on the 1900 switch defaults to auto.

## Slide 12: 配置交换机IP地址
SW(config)# int vlan 1(管理VLAN）
ip address {ip address} {mask}
配置交换机缺省网关
SW(config)#
ip default-gateway {ip address}
默认网关，表示交换机无法转发的数据包就交给该IP地址
Notes: Slide 1 of 2
Purpose:
Emphasize: The 1900 and the 2900xl IP address is always in vlan1.
You can’t move it to a different vlan like the sc0 port on the cat5000.

## Slide 13: 交换机的三个功能
  1、地址学习MAC
  2、帧的转发/过滤
  3、预防环路
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: The next few slides discuss the basic function of a bridge/switch.
1. How it learns the location of the hosts by reading the source mac address of incoming frames.
2. How it makes forwarding/filtering decisions.
Three conditions when a switch will flood a frame out on all ports except to the port where the frame came in on:
Unknown unicast address
Broadcast frame
Multicast frame
3. How STP is used to avoid loops in a switched/bridged network.

## Slide 14: 1、地址学习
最初开机时MAC地址表是空的
MAC地址表
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
E0
E1
E2
E3
0260.8c01.1111
A
0260.8c01.1111
A
C
B
D
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: The 1900en max mac address table size is 1024. Once the table is full, it will flood all new addresses until existing entries age out.
The command to change the mac address table aging time is:
wg_sw_a(config)#mac-address-table aging-time ?
<10-1000000> Aging time value
The default is 300sec.
The MAC address table is also referred to as the CAM table (Content Address Memory) on some switches.

## Slide 15
主机A发送数据帧给主机C
交换机通过学习数据帧的源MAC地址，记录下主机A的MAC地址 对应端口E0
该数据帧转发到除端口E0以外的其它所有端口 (不清楚目标主机地址时用广播方式)
0260.8c01.1111
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
E0: 0260.8c01.1111
E0
E1
E2
E3
MAC地址表
A
C
B
D
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:

## Slide 16
主机D发送数据帧给主机C
交换机通过学习数据帧的源MAC地址，记录下主机D的MAC地址对应端口E3
该数据帧转发到除端口E3以外的其它所有端口 (不清楚目标主机地址用广播方式)
0260.8c01.1111
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
E0: 0260.8c01.1111
E3: 0260.8c01.4444
E0
E1
E2
E3
MAC地址表
A
C
B
D
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: Once C replies, the switch will also cache station C’s MAC address to port E2 as shown in the next slide.

## Slide 17: 2、帧的转发与过滤
交换机A发送数据帧给主机C
在地址表中有目标主机，数据帧不会泛洪而直接转发
E0: 0260.8c01.1111
E2: 0260.8c01.2222
E1: 0260.8c01.3333
E3: 0260.8c01.4444
0260.8c01.1111
0260.8c01.2222
0260.8c01.3333
0260.8c01.4444
E0
E1
E2
E3
X
X
MAC地址表
A
C
B
D
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:

## Slide 18: 3、避免环路
  交换机之间存在冗余链路是件好事，万一某条链路出现问题，不至于影响整个网络失效
  冗余拓扑却带来了广播风暴、重复帧和MAC地址表不稳定等问题
网段 1
网段 2
主机 X
路由器 Y
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: Layer 2 has no mechanism (like a TTL) to stop loops.

## Slide 19: 问题一：广播风暴
广播
交换机 A
交换机 B
主机 X 发送一广播信息
交换机不停转发广播，从而形成广播风暴
网段 1
网段 2
主机 X
路由器 Y
Notes: Slide 1 of 3
Purpose:
Emphasize: Broadcast frames are flooded.

## Slide 20: 问题二：重复帧
主机X发送一单播帧给路由器Y
路由器Y接受了两个一模一样的单播帧，在网络上产生额外开销
交换机 A
交换机 B
网段 1
网段 2
主机 X
路由器 Y
单播帧
Notes: Slide 1 of 2
Purpose:
Emphasize: This slide assumes Router Y Mac address has not been learned by Switch A and Switch B yet so the unknown unicast frame to Router Y will be flooded.

## Slide 21: 问题三：MAC地址表不稳定
端口 0
端口1
端口0
端口1
交换机A
交换机 B
网段 1
网段 2
主机 X
广播
交换机A从端口0学到主机X的MAC地址（正确）
交换机B从端口1学到主机X的MAC地址（错误）
交换机B从端口0学到主机X的MAC地址（正确）
MAC地址表不稳定使
交换机无暇顾及正常帧的转发
不一样的链路带宽使得交换机学习到MAC地址时间不同步
默认交换机会用新学到的MAC替换旧的，造成翻动
Notes: Slide 1 of 2
Purpose:
Emphasize: This slide assumes Router Y Mac address has not been learned by Switch A and Switch B yet so the unknown unicast frame to Router Y will be flooded.

## Slide 22: 多重回路问题
  出现以上三中问题的根本是出现了环路，若在第2层没有能够防止这种环路的机制，则更复杂的拓扑结构可能导致多重回路
服务器/主机
工作站
回路
回路
回路
广播
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:

## Slide 23
以上所有问题应当避免，因此为了避免环路才引入生成树协议：STP （Spanning-Tree Protocol）
STP最早由DEC公司开发，后IEEE又开发了自己的标准叫802.1D，默
认时，思科的设备只支持802.1D，与DEC版本不兼容。
STP采用生成树算法（STA），时刻警惕的监视着网络中的所有链路，
通过关闭任何冗余接口来确保网络中不会产生环路。

## Slide 24
STP术语
根桥：根桥是桥ID最低的交换机，在一个网络中先决定根桥，然后由根桥决定该
关闭（阻塞）其他交换机的哪个接口
桥ID=桥优先级+MAC地址（默认时，桥优先级为32768，范围是0-65535）
非根桥：除了根桥外，其他所有桥都是非根桥
BPDU：桥协议数据单元，网络中的所有交换机发送并接收BPDU，利用这些
信息来选出根桥
指定端口：有最低开销的端口，指定端口被标记为转发状态（根桥的所有端口
都为指定端口，每一个链路有一个指定端口）
根端口：指直接到达根桥的链路所在的端口或者到根桥的路径最短的端口
阻塞端口：也就是被根桥关闭的端口，他不转发数据，只接收BPDU
Notes: 链路开销：链路速度 之前IEEE规范 修订后的IEEE规范
10MB/S 100 100
100MB/S 10 19
1000MB/S 1 4
10GB/S 1 2

## Slide 25
stp 路径开销定义
带宽 | STP开销
4 Mbit/s | 250
10 Mbit/s | 100
16 Mbit/s | 62
45 Mbit/s | 39
100 Mbit/s | 19
155 Mbit/s | 14
622 Mbit/s | 6
1 Gbit/s | 4
10 Gbit/s | 2

## Slide 26
生成树协议运行生成树算法(STA).
生成树算法很复杂
但是其过程可以归纳为以下3个步骤：
（1）选择根桥
（2）选择根端口
（3）选择指定端口
Notes: 链路开销：链路速度 之前IEEE规范 修订后的IEEE规范
10MB/S 100 100
100MB/S 10 19
1000MB/S 1 4
10GB/S 1 2

## Slide 27
根网桥选举：
依据是网桥ID
网桥ID由网桥优先级和网桥MAC地址组成
网桥的默认优先级是32768
show spanning-tree

## Slide 28
根端口选举：
每个非根交换机选择一个根端口。
选择顺序为：
到根网桥最低的根路径成本→
发送BPDU的网桥ID较小→
端口ID较小的
端口ID由端口优先级与端口编号组成。默认的端口优先级为128

## Slide 29
指定端口选举：
每个网段上选择一个指定端口。
选择顺序为：
根路径成本较低→
发送BPDU的交换机的网桥ID值较小→
本端口的ID值较小
另外，根网桥的接口皆为指定端口，因为根网桥上端口的根路径成本为0。

## Slide 30
例如
B
A
D
E
F
C
设置交换机B为根桥
端口1
端口2
端口3
端口4
端口5
端口6
端口7
端口8
端口9
端口10
端口11
端口12
端口13
端口14
指定端口：1、2、3、6、8、11、13
根端口：4、7、9、12、14、
阻塞端口：5、10
注：
每个广播域只能有一个根桥
每个非根桥只能有一个根端口
每段链路只能有一个指定端口
交换机随机定阻塞端口

## Slide 31
STP端口状态
对于运行STP的交换机来说，其端口状态在下列4种状态之间转变：
阻塞（Blocking）：逻辑上阻塞其端口，阻塞的端口只监听BPDU，不转发帧，
交换机刚启动时所有端口都处于阻塞状态
帧听(Listening)：帧听BPDU，以确信在传输数据之前没有环路产生
（Bridge Protocol Data Unit）
学习（Learning）：形成MAC地址表
转发（Forwarding）：最后一个端口状态，端口开始正常转发数据
禁用（Disable）：人为的物理禁用端口，该状态下，端口是不工作的，这种
状态在端口转变过程中基本不会涉及到
20S
15S
15S

## Slide 32: 根桥的选举
交换机 Y
缺省的优先级 32768 (8000 十六进制)
MAC 0c0022222222
交接机 X
缺省的优先级 32768 (8000 十六进制)
MAC 0c0011111111
BPDU
BPDU = Bridge protocol data unit (缺省地每2秒发送BPDU数据)
根桥 = 有最低桥ID桥
桥ID= 桥优先级 + 桥MAC地址
例中， 哪个交换机的桥ID最低?
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: By default, the switch with the lowest MAC address will be the Root bridge.
Note: The Catalyst switches support an instance of Spanning tree per vlan. Each vlan will use an unique mac address for Spanning tree purpose. On the Cat 1900, the address it uses for Spanning tree are the Mac address on the various ports. VLAN is discussed in the next chapter.
The IEEE 802.1d spec specify for a 16 bit priority field. The Cat 1900 switch only supports the 802.1d stp. The default priority on the Cat 1900 is 32,768 in decimal or 8000 in hex, the midrange value.
BPDU contain the following fields:
Protocol ID version
Message type
Flags
Root ID
Cost of path
Bridge ID
Port ID
Message age
Max age
Hello time
Forward delay

## Slide 33: 根端口的选举
根端口的选举依照下面的顺序
①最低花费的端口成为根端口
Root
10M/S
100M/S
SW1
SW2
Notes: 链路开销：链路速度 之前IEEE规范 修订后的IEEE规范
10MB/S 100 100
100MB/S 10 19
1000MB/S 1 4
10GB/S 1 2

## Slide 34
②在花费相同的情况下，比较发送者的BID
Root
SW1
SW2
SW3
SW4
100M/S
100M/S
100M/S
100M/S
缺省的优先级 32768
MAC 0c0022222222
缺省的优先级 32768
MAC 0c0011111111

## Slide 35
③在发送者BID相同的情况下，比较发送者的PID
Root
100M/S
100M/S
SW1
SW2
④在发送者的PID相同的情况下，比较接收者的PID
Root
SW1
SW2
F0/1
F0/1
F0/2

## Slide 36: 指定端口的选举
①比较端口花费：到根交换机的花费越低，成为指定端口的可能性越大。
Root
SW1
SW2
SW3
Cost=10
Cost=10
Cost=10
Cost=10
Cost=1
Cost=10

## Slide 37
②比较BID
Root
SW1
SW2
SW3
缺省的优先级 32768
MAC 0c0022222222
缺省的优先级 32768
MAC 0c0011111111
F0/1
F0/1
F0/1
F0/2
F0/2
F0/2
③比较PID越小成为指定端口的可能性越大

## Slide 38: 练习
交换机Y
MAC 0c0022222222
缺省的优先级 32768
交换机X
MAC 0c0011111111
缺省的优先级 32768
端口0
端口1
端口 0
端口1
交换机 Z
Mac 0c0011110000
缺省的优先级 32768
端口 0
请指出:
  根桥
  指定端口、非指定端口和根端口?
  各端口分别是转发还是阻塞状态?
100baseT
100baseT
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize:
Have the students try to work this out.
The next slide shows the answers.

## Slide 39: 练习
端口 0
100baseT
100baseT
指定端口(F)
根端口 (F)
非指定端口 (阻塞)
指定端口 (F)
根端口 (F)
请指出:
  根桥
  指派端口、非指派端口和根端口?
  各端口分别是转发还是阻塞状态?
交换机Y
MAC 0c0022222222
缺省的优先级 32768
交换机X
MAC 0c0011111111
缺省的优先级 32768
端口0
端口1
端口 0
端口1
交换机 Z
Mac 0c0011110000
缺省的优先级 32768
Notes: Slide 1 of 1
Purpose:
Emphasize: Switch X and Y has the same path cost to the root bridge. The DP for the bottom segment is on Switch X because Switch X has a lower bridge ID than Switch Y.